# GRUB (Grand Unified Bootloader)
GRUB je prvním programem, který se spustí po zapnutí počítače (hned po UEFI nebo BIOSu). Umožňuje uživateli vybrat si z menu, který operační systém chce spustit, což je ideální pro tzv. „Dual-boot“ (např. Linux a Windows na jednom stroji).
## 1. Verze: GRUB Legacy vs. GRUB 2
Dnes se pod názvem GRUB téměř výhradně rozumí GRUB 2, který byl kompletně přepsán oproti původní verzi (Legacy):
- GRUB Legacy (v0.97): Starší verze, konfigurovaná v souboru menu.lst. Již se nepoužívá.
- GRUB 2: Moderní verze s modulární architekturou. Podporuje skriptování, grafická témata a moderní souborové systémy.
## 2. Jak GRUB pracuje?
Start probíhá v několika fázích, aby se překonala omezení velikosti MBR:
1. **Stage 1:** Velmi malý kód uložený v MBR nebo v boot sektoru. Jeho jedinou úlohou je najít a načíst Stage 1.5 nebo 2.
2. **Stage 1.5:** Obsahuje ovladače pro souborové systémy (ext4, NTFS, atd.), aby GRUB mohl přečíst zbytek svých dat z disku.
3. **Stage 2:** Hlavní část zavaděče. Zobrazí grafické menu, načte konfigurační soubor a po výběru uživatele zavede jádro (Kernel) do paměti RAM.
## 3. Klíčové funkce
- Multi-boot: Podpora spouštění Linuxu, Windows, BSD a dalších systémů.
- Interaktivní konzole: Pokud systém nenastartuje, GRUB nabízí příkazovou řádku, kde lze manuálně zadat cestu k jádru a systém opravit.
- Zabezpečení: Možnost zaheslování startu určitých systémů nebo úprav parametrů jádra.
- Podpora UEFI: Plná kompatibilita s moderním zabezpečeným startem (Secure Boot).
## 4. Konfigurace v Linuxu
Většina uživatelů neupravuje hlavní konfigurační soubor přímo, protože je generován automaticky.
- Hlavní soubor: /boot/grub/grub.cfg (Vytvářen skriptem, neupravovat ručně!).
- Uživatelské nastavení: /etc/default/grub – zde můžete měnit časový limit (timeout) nebo výchozí systém.
- Příkaz pro aktualizaci: Po každé změně je nutné spustit:
sudo update-grub
## 5. Záchranný režim (GRUB Rescue)
Pokud GRUB nemůže najít své soubory (např. po smazání oddílu), skončí v režimu grub rescue>. V tomto stavu je nutné manuálně nastavit proměnné prefix a root, aby se zavaděč mohl „najít“ a nastartovat.
Zajímavost: GRUB je natolik chytrý, že dokáže přečíst soubory z komprimovaných disků nebo ze síťových úložišť, což umožňuje bootování počítačů bez vlastního disku (diskless nodes).

Zpět na Hardware