# ATX (Advanced Technology eXtended)
ATX je průmyslový standard definující mechanické a elektrické vlastnosti základních desek, napájecích zdrojů a počítačových skříní. Nahradil starší standard AT a stal se základem pro moderní stavbu PC.

## 1. Co všechno ATX definuje?
Standard ATX není jen o rozměru desky, ale pokrývá tři klíčové oblasti:
### A. Rozměry základní desky
Standardní ATX deska má rozměry 305 × 244 mm. Definice zahrnuje:
- Přesné umístění montážních otvorů pro šrouby.
- Pozici zadního panelu s konektory (I/O Shield).
- Rozmístění slotů pro RAM a procesor tak, aby si nepřekážely s ostatními komponentami.
### B. Napájecí zdroj (PSU)
Standard definuje tvar zdroje a jeho konektory:
- 24-pin konektor: Hlavní napájení základní desky.
- Vypínání softwarem: Na rozdíl od starých PC umožňuje ATX vypnutí počítače přímo z operačního systému (není třeba fyzicky mačkat tlačítko pro odpojení proudu).
- Stand-by režim: Umožňuje probuzení počítače po síti (Wake-on-LAN) nebo klávesnicí.
### C. Počítačová skříň
Skříň označená jako „ATX“ zaručuje, že má:
- Správné výřezy pro zadní konektory.
- Odpovídající pozice pro distanční sloupky (šrouby desky).
- Prostor pro ATX zdroj.

## 2. Varianty formátu ATX
Standard byl postupem času upraven pro různé potřeby (menší PC nebo servery):
Zkratka	Rozměry	Popis
E-ATX	305 × 330 mm	Rozšířená verze pro servery a high-end stanice.
ATX	305 × 244 mm	Standardní velikost pro většinu herních a pracovních PC.
mATX	244 × 244 mm	Zmenšená, čtvercová verze (Micro-ATX).
Mini-ITX	170 × 170 mm	Miniaturní verze (technicky jiný standard, ale kompatibilní s ATX montáží).

## 3. Výhody standardu ATX
- Univerzálnost: Můžete koupit základní desku ASUS, zdroj Seasonic a skříň Fractal Design – díky ATX do sebe vše bude pasovat.
- Lepší chlazení: Komponenty jsou rozestavěny tak, aby vzduch mohl proudit kolem procesoru a grafické karty.
- Snadný upgrade: Pokud máte ATX skříň, můžete v ní po letech vyměnit starou ATX desku za novou modernější bez nutnosti měnit skříň.

Související pojmy:
- mATX – Nejčastější zmenšená varianta.
- Napájecí zdroj (PSU) – Specifika ATX zdrojů.
- Počítačová skříň – Rozdělení skříní podle podpory ATX.