# Napájecí zdroj (PSU) – Specifika ATX zdrojů
Napájecí zdroj (PSU) je komponenta, která převádí střídavé napětí ze zásuvky (230 V) na nízkonapěťové stejnosměrné proudy (3.3 V, 5 V, 12 V) potřebné pro napájení vnitřních částí počítače. Standard ATX definuje fyzické rozměry, konektory a elektrické tolerance těchto zdrojů.

## 1. Klíčové parametry zdroje
Při výběru a posuzování zdroje se zaměřujeme na tři hlavní aspekty:
### Výkon (Watty)
Celkový výkon zdroje by měl pokrýt maximální spotřebu všech komponent (CPU a GPU jsou největší žrouti) s rezervou cca 20–30 %.
- Kancelářská PC: 300–400 W.
- Herní PC střední třídy: 500–700 W.
- High-end sestavy (RTX 4090 apod.): 850–1200+ W.
### Účinnost (Certifikace 80 PLUS)
Účinnost udává, kolik energie se skutečně využije a kolik se promění v odpadní teplo.
Certifikace	Účinnost při 50% zátěži
80 PLUS White	80 %
80 PLUS Bronze	85 %
80 PLUS Gold	90 %
80 PLUS Platinum	92 %
80 PLUS Titanium	94 %

### Větve (Rails)
Moderní počítače čerpají většinu energie z +12V větve (napájí CPU a GPU). Kvalitní zdroje mají buď jednu silnou 12V větev (Single Rail), nebo několik rozdělených (Multi Rail) pro lepší ochranu proti přetížení.

## 2. Typy kabeláže
Podle toho, jak jsou kabely ke zdroji připojeny, rozlišujeme tři konstrukce:
- Nemodulární: Všechny kabely jsou pevně připájeny. Nepoužité kabely překážejí ve skříni a zhoršují airflow.
- Semi-modulární: Hlavní kabely (24-pin a CPU) jsou pevné, ostatní (SATA, PCIe) lze odpojit.
- Plně modulární: Všechny kabely lze odpojit. Usnadňuje montáž a údržbu.

## 3. Standardní konektory ATX zdroje
Každý ATX zdroj disponuje sadou standardizovaných konektorů:
- 24-pin ATX: Hlavní napájení základní desky.
- 4/8-pin EPS (CPU): Přídavné napájení pro procesor.
- 6/8-pin PCIe: Napájení grafických karet.
- 12VHPWR (PCIe 5.0): Nový 16-pinový konektor pro nejvýkonnější moderní grafické karty (např. NVIDIA RTX 4000).
- SATA konektor: Napájení pro SSD, HDD a RGB řadiče.
- Molex (4-pin): Starší konektor, dnes využívaný výjimečně pro ventilátory nebo pumpy.

## 4. Standard ATX 3.0 a 3.1
Nejnovější revize standardu ATX reagují na vysoké nároky moderních grafických karet:
- Zvládání špiček (Power Spikes): Zdroje ATX 3.0 musí vydržet krátkodobý odběr až dvojnásobku svého jmenovitého výkonu.
- Nativní podpora 12VHPWR: Odstraňuje nutnost používat nevzhledné a potenciálně nebezpečné redukce u nových GPU.

## 5. Ochranné systémy (Protections)
Kvalitní zdroj musí obsahovat ochranné obvody, které v případě problému PC vypnou:
- OVP / UVP: Ochrana proti přepětí a podpětí.
- OCP: Ochrana proti nadproudu.
- SCP: Ochrana proti zkratu (Short Circuit Protection).
- OTP: Ochrana proti přehřátí.

Doporučení: Na zdroji nikdy nešetřete. Nekvalitní zdroj může při poruše vzít s sebou i základní desku, procesor nebo grafickou kartu.
Související články:
- Význam standardu ATX
- Vliv orientace zdroje na chlazení skříně
- Záložní zdroje (UPS) – Ochrana před výpadky