# Rozměry základních desek (Form-factors)
Standardizace rozměrů základních desek zajišťuje, že deska od jednoho výrobce bude pasovat do skříně od jiného výrobce. Tyto standardy definují nejen fyzické rozměry, ale i rozmístění montážních otvorů a pozici konektorů na zadním panelu (I/O shield).

## 1. ATX (Advanced Technology eXtended)
ATX je nejrozšířenějším standardem pro stolní počítače již od roku 1995.
- Rozměry: 305 × 244 mm.
- Vlastnosti: Nabízí maximum prostoru pro komponenty. Typicky obsahuje 4 sloty pro RAM a až 7 rozšiřujících slotů (PCIe).
- Využití: Herní počítače, pracovní stanice, systémy s více grafickými kartami nebo mnoha disky.
- Chlazení: Díky velkým rozestupům mezi komponentami nabízí nejlepší podmínky pro chlazení.

## 2. Micro-ATX (mATX)
Zmenšená verze ATX, která je dnes extrémně populární díky skvělému poměru cena/výkon.
- Rozměry: 244 × 244 mm (čtvercový formát).
- Vlastnosti: Obvykle 2 až 4 sloty pro RAM a maximálně 4 rozšiřující sloty. Montážní otvory jsou zpětně kompatibilní s ATX skříněmi.
- Využití: Běžná domácí a kancelářská PC, cenově dostupné herní sestavy.
- Výhoda: Desky jsou často levnější než jejich plnohodnotné ATX varianty při zachování podobného výkonu.

## 3. Mini-ITX (ITX)
Formát navržený pro minimální rozměry, který se stal hitem pro stavitele malých, ale výkonných PC (SFF - Small Form Factor).
- Rozměry: 170 × 170 mm.
- Vlastnosti: Pouze 1 rozšiřující slot (pro grafickou kartu) a pouze 2 sloty pro RAM.
- Využití: Domácí kina (HTPC), mini herní počítače, designové sestavy na pracovní stůl.
- Výzva: Komponenty jsou nahuštěny na sobě, což vyžaduje velmi kvalitní chlazení a pečlivý výběr chladiče CPU.

## 4. E-ATX (Extended ATX)
Nadstandardní formát pro ty nejnáročnější.
- Rozměry: Obvykle 305 × 330 mm (šířka se může lišit).
- Vlastnosti: Masivní desky s 8 sloty pro RAM a mnoha PCIe sloty. Často mají dva sockety pro procesory.
- Využití: Servery, high-end pracovní stanice (HEDT), extrémní taktování.
- Pozor: Vyžaduje skříň typu Full Tower, do běžné skříně se nevejde.

## Srovnávací tabulka
Formát	Max. slotů RAM	Max. PCIe slotů	Typické použití
E-ATX	8	4–7	Servery, Workstations
ATX	4	3–7	Standardní PC, Gaming
mATX	2–4	1–4	Kancl, Budget Gaming
Mini-ITX	2	1	SFF, Mini PC

## Na co si dát pozor při výběru?
1. **Kompatibilita se skříní:** Větší deska do menší skříně nejde (ATX deska se nevejde do mATX skříně). Obráceně to však funguje (mATX deska pasuje do ATX skříně).
2. **Počet konektorů:** Menší desky (ITX, mATX) mají často méně konektorů pro ventilátory (FAN headers) a méně slotů pro M.2 disky.
3. **VRM (Napájecí kaskáda):** U malých desek (ITX) bývá napájecí kaskáda více namáhána teplem kvůli blízkosti ostatních komponent.
4. **Zadní panel (I/O Shield):** Moderní desky ho mají integrovaný, u levnějších mATX ho musíte ručně nacvaknout do skříně před montáží desky.

Související články:
- Typy skříní a jejich vliv na chlazení
- Patice procesoru (Socket) a čipsety
- Operační paměti a jejich zapojení