# Rozměry desek a sloty pro RAM
Počet slotů pro operační paměť (RAM) je jedním z nejdůležitějších parametrů při výběru základní desky. Zatímco velké desky nabízejí prostor pro masivní kapacitu, malé formáty vyžadují kompromisy v počtu modulů i celkové propustnosti.

## 1. Počet slotů podle formátu desky
Fyzický rozměr desky přímo určuje, kolik „banků“ pro paměti se na ni vedle procesoru vejde.
Formát desky	Typický počet slotů	Max. kapacita (při 32GB modulech)
E-ATX	8 slotů	256 GB
ATX	4 sloty	128 GB
mATX (Micro-ATX)	2 až 4 sloty	64 – 128 GB
Mini-ITX	2 sloty	64 GB

### Specifika Mini-ITX a SFF
U nejmenších desek (Mini-ITX) se občas setkáme s použitím SO-DIMM slotů (notebookové paměti), aby se ušetřilo místo, ačkoliv u herních ITX desek stále dominují klasické dlouhé DIMM sloty.

## 2. Uspořádání slotů a Dual-Channel
Pro dosažení maximálního výkonu je nutné osadit paměti tak, aby spolupracovaly v režimu Dual-Channel (dvoukanálové zapojení).
### Desky se 4 sloty (ATX, mATX)
Sloty jsou obvykle značeny jako A1, A2, B1, B2. Pro správnou funkci dvoukanálového zapojení se moduly neosazují těsně vedle sebe.
- Pravidlo: Pokud máte dva moduly, osazují se do slotů 2 a 4 (počítáno od procesoru).
- Důvod: Toto zapojení (vzdálenější sloty v každém kanálu) zajišťuje lepší integritu signálu při vysokých frekvencích (tzv. Daisy Chain topologie).
### Desky se 2 sloty (Mini-ITX, levné mATX)
Zde je situace jednoduchá – oba sloty tvoří jeden pár. Každý slot patří do jednoho kanálu, takže Dual-Channel funguje automaticky při osazení obou slotů.

## 3. Fyzická kolize: RAM vs. Chladič CPU
Velikost desky ovlivňuje, jak blízko jsou sloty pro RAM u patice procesoru. To vede k častému problému s Low Profile paměťmi.
- Věžové chladiče: Masivní vzduchové chladiče (např. Noctua NH-D15) často přesahují nad první dva sloty RAM. Pokud máte paměti s vysokým RGB pasivem, chladič na ně nenamontujete.
- Řešení: 1. Použít paměti s nízkým profilem (LP RAM).
2. Posunout ventilátor na chladiči o pár mm výše (pokud to dovoluje šířka skříně).
  3. Použít vodní chlazení (AIO), které prostor kolem RAM nechává zcela volný.

## 4. Proč mají některé High-end desky jen 2 sloty?
Možná si všimnete, že extrémně drahé desky určené pro taktování (Overclocking) mají často jen 2 sloty, i když jsou formátu ATX.
Důvod: Čím kratší a jednodušší jsou cesty (trasy na tištěném spoji) mezi procesorem a pamětí, tím vyšší frekvence lze dosáhnout. Desky se 2 sloty eliminují rušení, které vzniká u desek se 4 sloty.

## 5. Zámky slotů (Mechanismus)
Existují dva typy zajištění pamětí v patici:
- Oboustranné: Zámky jsou nahoře i dole. Klasické, velmi pevné řešení.
- Jednostranné: Zámek je pouze nahoře, spodní část je pevná kapsa. Časté u moderních desek, aby zámky nepřekážely dlouhým grafickým kartám v prvním PCIe slotu.

Související články:
- Operační paměti: Frekvence a časování
- Chladiče procesoru a jejich rozměry
- Podrobný rozbor formátů základních desek