# SoC (System on Chip)
SoC (System on Chip, česky „systém na čipu“) je integrovaný obvod, který na jediné křemíkové destičce obsahuje všechny klíčové komponenty počítače nebo jiného elektronického systému.
Zatímco u klasických PC jsou procesor, grafická karta a paměť rozděleny do samostatných součástek na základní desce, SoC je integruje do jednoho společného celku (pouzdra).
## Hlavní komponenty typického SoC
Moderní SoC (např. v mobilních telefonech nebo noteboocích) obvykle obsahuje:
- CPU (Central Processing Unit): Hlavní mozek systému (často v architektuře ARM).
- GPU (Graphics Processing Unit): Grafický akcelerátor pro vykreslování rozhraní a her.
- NPU (Neural Processing Unit): Specializovaný procesor pro úlohy umělé inteligence.
- RAM (Operační paměť): Často je vrstvena přímo na čip nebo je v jeho těsné blízkosti (Unified Memory).
- Modemy a konektivita: Části zajišťující 5G, Wi-Fi a Bluetooth.
- ISP (Image Signal Processor): Jednotka pro zpracování obrazu z fotoaparátu.
## Výhody a nevýhody SoC
Vlastnost	Výhoda	Nevýhoda
Velikost	Extrémně kompaktní, ideální pro mobily a hodinky.	Nulová modularita (nelze vyměnit jen jednu část).
Energetická účinnost	Nižší spotřeba díky krátkým drahám mezi komponentami.	Vyšší koncentrace tepla na velmi malé ploše.
Rychlost	Blesková komunikace mezi CPU, GPU a pamětí.	Při poruše jedné části je nutné vyměnit celý drahý čip.
Cena	Levnější masová výroba pro velká množství zařízení.	Extrémně vysoké náklady na vývoj a návrh čipu.

## Významní zástupci
Dnes se se SoC setkáváme na každém kroku:
- Apple Silicon (M1, M2, M3, M4): Čipy, které změnily svět notebooků spojením vysokého výkonu a nízké spotřeby.
- Qualcomm Snapdragon: Pohání většinu prémiových telefonů s Androidem.
- Raspberry Pi: Jednodeskový počítač postavený na SoC od Broadcomu.
## Rozdíl mezi CPU a SoC
Tento rozdíl je pro pochopení moderního hardwaru klíčový:
- CPU je pouze „motor“, který ke své práci potřebuje externí převodovku (čipset), nádrž (RAM) a další systémy na základní desce.
- SoC je celé „auto“ na jednom kousku křemíku – stačí připojit napájení a obrazovku.
— Související pojmy: Architektury CPU, Hlavní výrobci CPU, Hluboké učení