# Klíčové parametry CPU
Při hodnocení výkonu a vlastností procesoru nestačí sledovat pouze jedno číslo. Výsledný výkon je kombinací několika technických parametrů, které určují, jak rychle dokáže čip zpracovávat data a kolik u toho spotřebuje energie.
## 1. Počet jader (Cores) a vláken (Threads)
Moderní procesory jsou vícejádrové. Jádro je samostatná výpočetní jednotka uvnitř CPU.
- Fyzická jádra: Skutečné hardwarové výpočetní jednotky. Více jader umožňuje lepší multitasking a vyšší výkon v aplikacích, které umí práci rozdělit (střih videa, 3D rendering).
- Virtuální vlákna (Hyper-Threading / SMT): Technologie, která umožňuje jednomu fyzickému jádru zpracovávat dvě úlohy najednou tím, že efektivněji využívá jeho volné kapacity.
## 2. Frekvence (Taktovací kmitočet)
Udává se v Gigahertzech (GHz) a určuje, kolik instrukčních cyklů dokáže procesor vykonat za jednu sekundu.
- Base Clock (Základní takt): Garantovaná frekvence, na které procesor běží při běžné zátěži.
- Boost/Turbo Clock: Maximální frekvence, které může jedno nebo více jader dosáhnout krátkodobě, pokud to dovoluje teplota a napájení.
## 3. IPC (Instructions Per Cycle)
IPC je nejdůležitější parametr pro srovnání různých generací procesorů. Udává, kolik instrukcí procesor skutečně vykoná během jednoho taktovacího cyklu.
Zlaté pravidlo výkonu:

To vysvětluje, proč moderní procesor na 3 GHz může být mnohem rychlejší než 10 let starý procesor na 4 GHz – má totiž mnohem vyšší IPC díky lepší mikroarchitektuře.
## 4. TDP (Thermal Design Power)
TDP se udává ve Wattech (W). Tento parametr neudává přesnou spotřebu elektřiny, ale množství tepla, které musí chladicí systém dokázat odvést, aby procesor zůstal v bezpečných teplotách.
- Nízké TDP (15–35 W): Notebooky, ultrabooky (dlouhá výdrž, tichý chod).
- Vysoké TDP (65–250+ W): Herní PC, pracovní stanice a servery (vyžadují masivní chladiče).
## Shrnutí parametrů v tabulce
Parametr	Jednotka	Co ovlivňuje
Počet jader	ks	Paralelní výpočty a multitasking.
Frekvence	GHz	Rychlost zpracování jednotlivých operací.
IPC	-	Efektivitu vnitřní architektury.
TDP	W	Nároky na chlazení a spotřebu energie.

— Související pojmy: Architektury CPU, Hlavní výrobci CPU, SoC