# Fyzikální základy výpočetní techniky
Výpočetní technika není pouze softwarovou záležitostí; je hluboce zakořeněna ve fyzikálních zákonech. Aby mohl počítač zpracovávat informace, musí je reprezentovat pomocí fyzikálních stavů (napětí, magnetická orientace, světelný puls).
## 1. Polovodiče: Srdce moderní elektroniky
Základem všech moderních procesorů a pamětí je křemík (polovodič). Jeho schopnost měnit svou elektrickou vodivost pomocí tzv. dotování (přidávání příměsí) umožnila vznik tranzistoru.
- Tranzistor jako spínač: Základní stavební prvek (MOSFET). Funguje jako elektronicky ovládaný ventil, který buď propouští proud (logická 1), nebo ne (logická 0).
- P-N přechod: Rozhraní mezi dvěma typy polovodičů, které umožňuje jednosměrný tok proudu.
## 2. Reprezentace informace (Bity a Atomy)
Informace musí být v hardwaru uložena pomocí energetických hladin:
- Elektrický náboj: V pamětech RAM (kondenzátory) a Flash discích (plovoucí hradla tranzistorů).
- Magnetismus: Orientace magnetických domén na plotnách pevných disků (HDD).
- Světlo: Přítomnost nebo absence odrazu v optických vláknech nebo na CD/DVD.
## 3. Termodynamika a odpadní teplo
Fyzika klade výpočetní technice jasné limity prostřednictvím tepla. Každé přepnutí tranzistoru vyžaduje energii a část této energie se přemění na teplo (Jouleovo teplo).
- TDP (Thermal Design Power): Maximální množství tepla, které musí chladicí systém odvést.
- Landauerův princip: Teoretický limit minimální energie potřebné k vymazání jednoho bitu informace.
## 4. Limity miniaturizace a Kvantové jevy
S neustálým zmenšováním tranzistorů (dnes v řádech jednotek nanometrů) naráží klasická fyzika na své hranice:
- Kvantové tunelování: Elektrony mohou „přeskočit“ izolant, i když by podle klasické fyziky neměly. To způsobuje chyby a zahřívání.
- Kvantové počítače: Namísto boje s kvantovými jevy je využívají k výpočtům pomocí qubitů (využívají jevy superpozice a provázání).
## 5. Přenos signálu a elektromagnetismus
Data se mezi komponentami přenášejí jako elektromagnetické vlny po měděných spojích na základní desce.
- Rychlost světla: Limituje maximální frekvenci procesorů a odezvu sítí.
- Elektromagnetické rušení (EMI): Rychle se měnící proudy v jednom vodiči mohou indukovat nežádoucí proudy v okolních spojích.

Související články:
- Procesor (CPU)
- Operační paměť (RAM)
- Transdukce: Převod energie
Tagy: tag>physics semiconductors hardware electronics thermodynamics quantum_mechanics