# M.2 (Form Factor)
M.2 je specifikace pro vnitřní rozšiřující karty a jejich konektory. Byl navržen jako nástupce standardu mSATA s cílem minimalizovat rozměry a maximalizovat výkon. M.2 je velmi flexibilní standard – slot může sloužit pro SSD disky, Wi-Fi karty, Bluetooth moduly nebo i LTE/5G modemy.

# Rozměry M.2 karet
Karty M.2 mají pevnou šířku 22 mm, ale liší se svou délkou. Délka je kritická při instalaci, protože základní deska musí mít v příslušném místě montážní otvor se šroubkem.
Velikost se označuje číselným kódem (např. 2280):
- První dvě číslice (22): Šířka v mm.
- Poslední dvě/tři číslice (30, 42, 60, 80, 110): Délka v mm.
Nejpoužívanějším formátem pro SSD v desktopových počítačích je 2280. Menší formáty (2230) se často používají pro Wi-Fi karty nebo v handheldech (např. Steam Deck).

# Klíčování (Keys)
Zářez v konektoru (tzv. klíč) určuje, jaké rozhraní karta používá a do jakého slotu ji lze fyzicky vložit. Tím se brání poškození hardwaru vložením nekompatibilní karty.
Klíč	Pozice zářezu	Podporované rozhraní
B Key	Vlevo (6 pinů)	SATA, PCIe x2, USB 2.0/3.0.
M Key	Vpravo (5 pinů)	PCIe x4 (NVMe), SATA.
B+M Key	Oba zářezy	Univerzální (často pro pomalejší SATA SSD).

# Datová rozhraní (SATA vs. NVMe)
Nejčastějším zdrojem záměn u M.2 je rozdíl mezi fyzickým slotem a logickým protokolem. To, že disk „vypadá jako M.2“, neznamená, že je vždy rychlý.
- M.2 SATA: Využívá starší protokol. Rychlost je omezena na cca 560 MB/s. Výhodou je nižší cena a méně tepla.
- M.2 NVMe: Využívá sběrnici PCIe. Rychlosti se pohybují od 2 000 MB/s až po 14 000 MB/s. Vyžaduje slot s podporou NVMe (klíč M).

# Chlazení a instalace
Výkonná M.2 NVMe SSD (zejména generace PCIe 4.0 a 5.0) produkují značné množství tepla.
- Thermal Throttling: Pokud se disk přehřeje, řadič sníží výkon.
- Heatsinks: Moderní základní desky mají pro M.2 sloty vlastní kovové pasivní chladiče. Pokud je deska nemá, doporučuje se na disk nalepit samostatný chladič.

# Praktické rady pro nákup
1. **Zkontrolujte délku:** Ujistěte se, že vaše deska/notebook podporuje délku 2280 (nebo jinou, kterou kupujete).
2. **Ověřte protokol:** Máte-li slot pouze pro SATA M.2, NVMe disk v něm nebude fungovat (a naopak, pokud slot nepodporuje SATA protokol).
3. **Jednostranné vs. Oboustranné:** Některá extrémně tenká zařízení vyžadují SSD, které má čipy pouze z jedné strany.

Související pojmy: SSD, NVMe, SATA, PCIe, Form Factor.