# SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
SATA je sériové sběrnicové rozhraní navržené pro přenos dat mezi procesorem a úložnými zařízeními. Nahradilo starší standard PATA (Parallel ATA / IDE), který využíval široké ploché kabely a paralelní přenos dat, jenž narážel na své fyzikální limity.

# Historie a verze
SATA se v průběhu let vyvíjelo, přičemž každá nová verze zdvojnásobila přenosovou rychlost při zachování zpětné kompatibility (nový disk bude fungovat ve staré desce, ale pomaleji).
Verze	Označení	Teoretická rychlost	Praktické maximum
SATA I	SATA 1.5 Gb/s	150 MB/s	~140 MB/s
SATA II	SATA 3.0 Gb/s	300 MB/s	~280 MB/s
SATA III	SATA 6.0 Gb/s	600 MB/s	~550 MB/s

# Klíčové vlastnosti a technologie
SATA přineslo oproti svému předchůdci (PATA) několik zásadních inovací:
## 1. Sériový přenos
Data se posílají v jediném proudu (bit po bitu). To eliminovalo problémy s rušením signálu mezi mnoha vodiči, což umožnilo mnohem vyšší taktovací frekvence a použití tenkých kabelů.
## 2. Hot-Plug (Výměna za chodu)
Umožňuje odpojit nebo připojit pevný disk bez nutnosti vypínat celý počítač (vyžaduje podporu v BIOSu/UEFI a řadiči).
## 3. NCQ (Native Command Queuing)
Technologie, která umožňuje disku optimalizovat pořadí, v jakém vykonává požadavky na čtení a zápis. Místo aby čtecí hlava HDD chaoticky skákala, disk si příkazy „přerovná“ tak, aby k datům došla nejkratší cestou.
## 4. AHCI (Advanced Host Controller Interface)
Moderní programové rozhraní (protokol), které umožňuje operačnímu systému využívat pokročilé funkce SATA (jako právě Hot-Plug nebo NCQ).

# Konektory a kabely
SATA využívá dva oddělené konektory:
- Datový konektor: Úzký (7 pinů), slouží k přenosu dat mezi diskem a deskou.
- Napájecí konektor: Širší (15 pinů), přivádí elektřinu ze zdroje (napětí 3.3V, 5V a 12V).
## Varianty konektorů:
- eSATA (External SATA): Verze určená pro externí disky s robustnějším stíněním. Dnes vytlačena standardem USB 3.0/4.0.
- mSATA (Mini-SATA): Zmenšená verze pro notebooky, předchůdce standardu M.2.
- SATA Express: Pokus o spojení SATA a PCIe, který se na trhu neprosadil a byl nahrazen NVMe.

# Současný stav: SATA vs. NVMe
S příchodem SSD disků se SATA III stalo úzkým hrdlem. Zatímco mechanické pevné disky (HDD) rychlost SATA III (600 MB/s) nikdy plně nevyčerpají, moderní flash paměti jsou mnohem rychlejší.
- Limit SATA: Maximálně cca 560 MB/s.
- NVMe (přes PCIe): Dosahuje rychlostí přes 7 000 MB/s (PCIe 4.0).
Závěr: SATA zůstává standardem pro velkokapacitní úložiště (levné HDD pro archivy filmů a dat), ale pro systémové disky (operační systém a programy) bylo zcela nahrazeno standardem NVMe.

Související pojmy: HDD, SSD, AHCI, NVMe, M.2, IDE/PATA.