# TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
TFTP je velmi jednoduchý protokol pro přenos souborů založený na klientsko-serverové architektuře. Na rozdíl od svého komplexnějšího příbuzného FTP nevyžaduje autentizaci (uživatelské jméno a heslo) a pro přenos dat využívá nespojovanou službu UDP na portu 69.
V naší digitální architektuře se TFTP používá tam, kde je kritická malá paměťová náročnost implementace – typicky v zavaděčích (bootloaderech) síťových prvků.
## Klíčové vlastnosti a omezení
- Nízká režie: Protokol je tak malý, že se snadno vejde do ROM paměti síťových karet a IoT zařízení.
- Bezstavovost: Každý blok dat musí být potvrzen příjemcem, než je odeslán další.
- Chybějící bezpečnost: Protokol neobsahuje žádné šifrování ani řízení přístupu.
- Omezení velikosti: Původní standard omezoval velikost souboru na 32 MB (moderní verze v naší síti podporují více).
## Využití v naší infrastruktuře
### 1. Síťové bootování (PXE)
Naše IT Podpora využívá TFTP pro hromadnou instalaci operačních systémů (Linux i Windows). Když se nový počítač v naší síti WAN zapne, stáhne si přes TFTP ze serveru zavaděč a následně celé instalační obrazy.
### 2. Správa síťových prvků
Většina našich switchů a routerů v rámci VPC využívá TFTP pro:
- Zálohování konfigurací do centrálního archivu.
- Aktualizaci firmwaru (nahrávání nových binárních obrazů do zařízení).
### 3. Konfigurace IP telefonů
Naše VoIP telefony si po startu automaticky vyžádají své konfigurační soubory z TFTP serveru, což umožňuje centrální správu tisíců linek bez nutnosti ručního nastavování.
## Bezpečnostní opatření
Vzhledem k tomu, že TFTP nezná uživatelská práva (UID), implementujeme v rámci kybernetické bezpečnosti tato pravidla:
- Izolace: TFTP servery běží v oddělené správcovské VLAN.
- Omezení zápisu: Standardně je na TFTP serverech povoleno pouze čtení. Zápis (upload) se povoluje pouze dočasně pro potřeby zálohování.
- Filtrace: Naše brány UTM blokují TFTP provoz z vnějšího internetu; protokol je povolen pouze interně.
## Porovnání: TFTP vs. FTP
Vlastnost	TFTP	FTP
Protokol	UDP	TCP
Port	69	21
Autentizace	Ne	Ano (Jméno/Heslo)
Využití	Firmware, Bootování	Běžné sdílení souborů

Upozornění pro techniky: Při přenosu souborů přes TFTP v rámci nestabilní sítě WAN může dojít k přerušení bez automatického navázání. Vždy po skončení přenosu ověřte kontrolní součet (hash) nahraného firmwaru.

— Související stránky: ZIF, UDP, IT Podpora, WAN, Tux, VPC, VoIP, Kybernetická bezpečnost, UTM, ROM