# UPS (Uninterruptible Power Supply)
UPS (Nepřerušitelný zdroj napájení) je zařízení umístěné mezi primárním zdrojem elektrické energie (zásuvkou) a chráněným hardwarem. Jeho hlavním úkolem je okamžitě převzít napájení připojených zařízení z vlastních akumulátorů v případě výpadku proudu nebo při kolísání napětí (přepětí, podpětí).
## Proč je UPS kritické pro naši firmu?
V rámci naší digitální infrastruktury slouží UPS k ochraně před třemi hlavními riziky:
- Ztráta dat: Náhlé vypnutí serveru běžícího na VPS může vést k poškození databází nebo souborových systémů.
- Poškození hardwaru: Napěťové špičky mohou nenávratně poškodit citlivé komponenty, jako jsou VPU nebo síťové karty.
- Nedostupnost služeb: Bez UPS by výpadek proudu okamžitě zastavil naše WWW služby, VoIP ústřednu i přístup k systému Jira.
## Typy UPS v naší infrastruktuře
IT Podpora nasazuje různé typy záložních zdrojů podle důležitosti zařízení:
### 1. Centrální Rackové UPS (Online)
Nacházejí se v serverovnách pro napájení páteřní sítě a úložišť.
- Technologie: Online s dvojitou konverzí (vždy napájí z baterie, čímž filtruje veškeré rušení).
- Konektivita: Jsou připojeny k síti WAN, což umožňuje vzdálený monitoring stavu baterií a zátěže.
### 2. Kancelářské UPS (Line-interactive)
Menší jednotky u vybraných pracovních stanic a u kritických prvků WLAN.
Funkce: Vyrovnávají kolísání napětí bez nutnosti vybíjet baterii.
### 3. Zálohování pro [[IoT zařízení]]
V terénu používáme specializované nízkovýkonové UPS moduly, které udržují senzory v chodu i při výpadku lokální sítě.
## Integrace a automatizace (Shutdown skripty)
Samotná baterie v UPS má omezenou kapacitu (obvykle 10–30 minut). Proto jsou naše systémy nastaveny takto:
1. **Detekce:** UPS pošle signál serveru přes **[[USB]]** nebo síťové rozhraní o výpadku proudu.
2. **Upozornění:** Správci obdrží notifikaci a systém **[[Jira]]** automaticky založí incident.
3. **Graceful Shutdown:** Pokud se napájení neobnoví do 5 minut, **[[VMM|Hypervizor]]** začne bezpečně vypínat všechny **[[Virtual Machine|virtuální stroje]]**, aby nedošlo k poškození dat.
## Údržba a bezpečnost
V rámci fyzické bezpečnosti a provozní spolehlivosti:
- Self-test: Každá UPS provádí jednou týdně automatický test kapacity.
- Výměna baterií: Akumulátory (Pb nebo Li-ion) měníme preventivně každé 3–4 roky.
- Zátěž: Nikdy nepřipojujte do zásuvek označených „UPS“ laserové tiskárny nebo rychlovarné konvice – jejich odběr by mohl způsobit přetížení a pád celého systému.
Tip pro uživatele: Pokud vaše UPS začne nepřerušovaně pípat, znamená to pravděpodobně konec životnosti baterie nebo přetížení. Okamžitě uložte svou práci a kontaktujte Helpdesk.

— Související stránky: ZIF, VPS, Virtual Machine, IT Podpora, Jira, WWW, VoIP, IoT zařízení